## Slide 1: Modelagem, Simulação e testes de um Sistema de energia aplicado a nanossatélites
Bruno Vale Barbosa Eiterer

## Slide 2: Agenda
Introdução e Contextualização
Painel Solar
Conversor Boost
Cargas
Simulação
Testes
Conclusões

## Slide 3: História dos cubesats
Padrão criado por Jordi Puig-Suari e Bob Twiggs
Cubo com arestas de 10 cm e massa menor que 1,33 kg

## Slide 4: Cubesats – composição
Computador de Bordo
Sistema de Comunicação
Sistema de Energia (EPS – Electrical Power System)
Payloads

## Slide 5: Cubesats – novos desafios
Orçamentos limitados
  Necessidade de modelos e simulações
Área limitada para captação de energia por painéis solares

## Slide 6: Sistema de energia

## Slide 7: objetivos
Modelar
Simular
Testar

## Slide 8: Painel solar - fucionamento
Efeito Fotoelétrico
Elétrons passam da camada de valência para a camada de condução
Fótons com pouca energia
não são absorvidos

## Slide 9: Painel solar – circuito equivalente

## Slide 10: Painel solar – circuito equivalente

## Slide 11: Modelo do painel real - gui

## Slide 12: Modelo do painel real - parâmetros
Irradiância [Wm-2] | Rs [Ω] | Rsh [Ω] | Io [nA] | n
150 | 3,22999 | 402,2 | 559 | 1,8
450 | 0,15 | 202,402 | 577 | 1,8
700 | 0,15 | 143,602 | 559 | 1,78

## Slide 13: Modelo do painel real - resultados
Curva de Potência com 150 W/m²
Curva de Potência com 700 W/m²

## Slide 14: MPPT – Perturba e observa

## Slide 15: Conversor Boost - Circuito

## Slide 16: Conversor boost – primeira etapa

## Slide 17: Conversor boost – segunda etapa

## Slide 18: Conversor boost – Ganho Estático

## Slide 19: Modelo das cargas - obdh
Componente | Quantidade | Corrente [mA] | Potência [mW]
IMU (MPU-9250) | 1 | 3,7 | 12,21
IMU (BMX055) | 1 | 5,7 | 18,81
Gerador de Referência | 1 | 0,026 | 0,0008
Ampop | 4 | 0,2 | 2,64
Watchdog Externo | 1 | 0,025 | 0,0825
μSD | 1 | 0,25 | 0,825
Memória | 3 | 0,05 | 0,495
Microcontrolador | 1 | 8,39 | 57,1134
Sensor de Corrente | 1 | 0,23 | 2,277
Resistor Shunt | 1 | 19,271 | 0,01857

## Slide 20: Modelo das cargas - rádios
Componente | Período/Tempo Ativo [s] | Corrente [A] | Potência [W]
PA (Transceiver Periódico) | 60/2 | 0,6 | 1,98
PA (Beacon) | 10/0,6 | 0,6 | 1,98
PA (Transceiver) | 1 órbita/600 | 0.6 | 1,98

## Slide 21: Modelo das cargas – sistema de energia
Componente | Quantidade | Corrente [mA] | Potência [mW]
Gerador de Referência | 1 | 0,026 | 0,0008
Ampop | 5 | 0,2 | 0,66
Sensor de Corrente | 7 | 0,23 | 0,759
Shunt (0,075 Ω) | 1 | 0,2 | 3
Shunt (0,05 Ω) | 6 | 508 | 12,903
Timer 555 | 1 | 0,250 | 0,825
ADC Externo | 1 | 0,59 | 1,947

## Slide 22: Modelo das cargas – sistema de energia
Componente | Quantidade | Corrente [mA] | Potência [mW]
Microcontrolador | 1 | 8,39 | 57,1134
Kill-Switches | 4 | 350 | 3,063
Monitor de Bateria | 1 | 0,135 | 1,134
Proteção das Baterias | 1 | 700 | 10,29
Aquecedor das Baterias | 2 | - | 3180

## Slide 23: Modelo das cargas – sistema de energia
Componente | Quantidade | Corrente [mA] | Potência [mW]
Conversor CC-CC (5420) | 1 | 49,456 | 206,588
Conversor CC-CC (5410) | 1 | 21,281 | 210,322
Conversor CC-CC (54540) | 2 | 600 | 149,032

## Slide 24: Modelo das cargas – Payloads
Componente | Quantidade | Corrente [mA] | Potência [W]
Artix 7 XC7A200T | 1 | 288 | 1,44

## Slide 25: Modelo das cargas – resultado
Curva de Corrente da Carga
Curva de Corrente da Carga (Zoom)

## Slide 26: Modelo das cargas – resultado
Corrente do Aquecedor

## Slide 27: Simulação do sistema – irradiância
Irradiância

## Slide 28: Simulação do sistema – painel solar
component solarPanel
inputs
I = {1000, 'W/m^2'}
end
nodes
p = foundation.electrical.electrical
n = foundation.electrical.electrical
end
variables
i = {0, 'A'}; % panel current
v = {0, 'V'}; % panel voltage
end
parameters(Access=private)
Vt_Ta = {A * 1.38e-23 * (25+273) / 1.60e-19, 'V'};
end
parameters
Rs = {5.59404, 'Ohm'}; % series resistance
Rsh = {954.801, 'Ohm'}; % parallel resistance
A = {2.1, '1'}; % diode ideality factor
Ir = {2.37917e-07, 'A'}; % diode saturation current
Iph0 = {0.050, 'A'}; % panel photocurrent
Np = {4, '1'}; % number of parallel cells
Ns = {10, '1'}; % number of series cells
Npp = {3, '1'}; % number of parallel panels
end
branches
i: n.i -> p.i
end
equations
v == p.v - n.v;
let
Vc = v/Ns; % cell voltage
Iph = Iph0*I/{1000, 'W/m^2'};
I0 = -(Iph - Ir*(exp((Vc)/Vt_Ta) - 1)-(Vc/Rsh))./(-1 - (Ir.*( exp((Vc)./Vt_Ta))).*Rs./Vt_Ta - Rs/Rsh);
I1 = I0 -(Iph - I0 - Ir.*( exp((Vc+I0.*Rs)./Vt_Ta) -1)-(Vc+I0.*Rs)./Rsh)./ (-1 - (Ir.*( exp((Vc+I0.*Rs)./Vt_Ta))).*Rs./Vt_Ta - Rs/Rsh);
I2 = I1 -(Iph - I1 - Ir.*( exp((Vc+I1.*Rs)./Vt_Ta) -1)-(Vc+I1.*Rs)./Rsh)./ (-1 - (Ir.*( exp((Vc+I1.*Rs)./Vt_Ta))).*Rs./Vt_Ta - Rs/Rsh);
I3 = I2 -(Iph - I2 - Ir.*( exp((Vc+I2.*Rs)./Vt_Ta) -1)-(Vc+I2.*Rs)./Rsh)./ (-1 - (Ir.*( exp((Vc+I2.*Rs)./Vt_Ta))).*Rs./Vt_Ta - Rs/Rsh);
I4 = I3 -(Iph - I3 - Ir.*( exp((Vc+I3.*Rs)./Vt_Ta) -1)-(Vc+I3.*Rs)./Rsh)./ (-1 - (Ir.*( exp((Vc+I3.*Rs)./Vt_Ta))).*Rs./Vt_Ta - Rs/Rsh);
I5 = I4 -(Iph - I4 - Ir.*( exp((Vc+I4.*Rs)./Vt_Ta) -1)-(Vc+I4.*Rs)./Rsh)./ (-1 - (Ir.*( exp((Vc+I4.*Rs)./Vt_Ta))).*Rs./Vt_Ta - Rs/Rsh);
in
i == I5*Npp*Np;
end
end
end

## Slide 29: Simulação do sistema – MPPT e conversor boost
function y = fcn(previous_voltage, previous_power, voltage, power, bus_voltage)
if power > previous_power
if voltage > previous_voltage
y = voltage - bus_voltage + 0.1;
else
y = voltage - bus_voltage - 0.1;
end
else
if voltage > previous_voltage
y = voltage - bus_voltage - 0.1;
else
y = voltage - bus_voltage + 0.1;
end
end

## Slide 30: Simulação do sistema – Bateria

## Slide 31: Simulação do sistema – cargas

## Slide 32: Simulação do sistema – resultados
Corrente dos Painéis Solares
Irradiância

## Slide 33: Simulação do sistema – resultados
Potência dos Painéis Solares
Tensão dos Painéis Solares

## Slide 34: Simulação do sistema – resultados
Tensão da Bateria 1
Tensão da Bateria 2

## Slide 35: teste do sistema

## Slide 36: Teste do sistema – resultados
Corrente de um painel solar
Tensão de um painel solar

## Slide 37: teste do sistema – resultados
Tensão da bateria 1
Tensão da bateria 2

## Slide 38: Comparação dos resultados – potência de entrada
Comparação das Potências

## Slide 39: Comparação dos resultados – tensão das baterias
Comparação das Tensões das Baterias

## Slide 40: Análise do teste

## Slide 41: conclusões
Modelo dos painéis está suficiente
Modelo do Boost funciona para o controle da tensão
O sistema atende os requisitos de carga

## Slide 42: Trabalhos futuros
Melhorar o modelo dos painéis separando o controle MPPT de cada um
Modelo do Boost pode ser melhorado incluindo as perdas
Modelo das cargas ainda precisa ser validado

## Slide 43: Perguntas?
Bruno Vale Barbosa Eiterer
brunoeiterer@gmail.com